Znalecký posudek č. 184-2924/10

Ocenění nemovitosti

pro účel veřejné dražby

ve smyslu § 13 zákona č.26/2000 Sb.

pro dražebníka

Předmět ocenění:

Bytový dům č.p. 2615 na pozemku parc.č. 2546 a pozemky parc.č. 2545 a 2546.

Ulice : Statková                 	č.p. 2615

Obec : Opava                  	PSČ 746 01

Okres: Opava                    	Kraj:    Moravskoslezský kraj

Katastrální území: Opava-Předměstí          	Identifikační kód: 711578

Sídlo katastr. úřadu v Opavě

Vlastník stavby a pozemků:

Moravskoslezský kraj

Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Objednatel:	Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Znalecký posudek je zpracován ke dni 9.8.2010.

Vypracoval:  	Ing.František Vlček

30. dubna 23

702 00  Ostrava 1

licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536

verze ACONS 10.24, platná od 1.2.2010

Tento znalecký posudek obsahuje 12 stran textu a 4 přílohy. Objednateli se předává ve            2 vyhotoveních.

V Ostravě, dne 9.8.2010

Obsah

Úkol znalce	3

Prohlídka nemovitosti	3

Podklady pro znalecký posudek:	3

Nález a posudek	4

Úvod	4

A. Místopis, vstupní údaje:	5

B. Nákladové ohodnocení budov	6

C. Pozemky	8

D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací	9

E. Omezení vlastnických práv	10

Rekapitulace	11

Znalecká doložka

Přílohy

Výpis z katastru nemovitostí

Snímek z katastrální mapy

Situační plánek

Fotodokumentace

# Úkol znalce

Úkolem je ocenit nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 238 pro k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okr. Opava, a to:

- budovu č.p. 2615 – byt. dům na pozemku parc.č. 2546,

- pozemek parc.č. 2545 o výměře 437 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

- pozemek parc.č. 2546 o výměře 746 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,

pro účely veřejné dražby dle § 13, odst. (1) zákona č. 26 ze dne 18.1.2000 o veřejných dražbách se ocenění provádí cenou obvyklou. Úkolem je dále zohlednění závad, které v důsledku přechodu nezaniknou a upraví příslušným způsobem odhad ceny.

# Prohlídka nemovitosti

Prohlídka nemovitosti se uskutečnila dne 9.2.2010 od 11:30 hod.

Nemovitost byla zpřístupněna.

Přítomni: zástupce dražebníka, Ing. Břetislav Hodan a zástupce správce nemovitosti,                Ing. Jan Gebauer.

# Podklady pro znalecký posudek:

1. Základní podklady

výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, list vlastnictví        č. 238, ze dne 20.1.2010

2. Situační podklady

kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Opava-Předměstí, mapový list č. 9-4/23, ze dne 20.1.2010 v měřítku 1:1000

3. Ostatní podklady

fotodokumentace pořízená dne 9.2.2010 a 26.7.2010

znalecký posudek č. 365-32/09 vypracovaný dne 21.5.2009 Ing. Pavlou Brady

údaje sdělené zástupci dražebníka a zástupci provozovatele

soupis nájemného ke dni 31.3.2010

stanovisko SmVak Ostrava a.s. k existenci inženýrských sítí

# Nález a posudek

# Úvod

Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování.

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit.

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím.

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu.

Podle § 13, odst. (1) zákona č. 26 ze dne 18.1.2000 o veřejných dražbách se ocenění provádí v ceně obvyklé. Zpracovatel ocenění odhadne i závady, které v důsledku přechodu nezaniknou a upraví příslušným způsobem odhad ceny.

Na této zásadě je vypracováno toto ocenění.

# A. Místopis, vstupní údaje:

Všeobecné místopisné údaje

Město Opava je významným městem regionu a má 58 807 obyvatel. Oceňovaný bytový dům se nachází v katastrálním území Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, na ulici Statková. Budova se nachází na okraji areálu Školního statku Opava (zejména produkce okrasných květin a obilovin), od jihozápadu navazuje zástavba bytových domů, v blízkosti se nachází Masarykova střední zemědělská škola. Centrum města je vzdáleno cca 2 km.                    Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu průměrně atraktivní, protože se objekt nachází v lokalitě okrajové části města. V místě je městská hromadná doprava (autobus). Nejbližší stanice MHD je ve vzdálenosti do 200 m, dopravní napojení na frekventovanou komunikaci ul. Olomouckou, jednu z hlavních páteřních komunikací v Opavě ve směru od Olomouce, je ve vzdálenosti 750 m.

Souhrnné informace o nemovitosti

Souhrnná výměra bytových ploch činí 307 m2, z toho výměra bytů obsazených                             (smlouva na dobu neurčitou, s regulovaným nájemným) činí 241 m2 a výměra bytu obsazeného se smlouvou na dobu určitou (pro účely ocenění bytů volných) je 66 m2.

Souhrnná výměra pozemků činí 1 183 m2.

Výčet bytů: dispoziční velikost, výměra v m2, typ smlouvy

Byt č.11 - 2+1, výměra 46,61 m2, smlouva na dobu neurčitou

Byt č.12 - 2+1, výměra 66,25 m2, smlouva na dobu určitou

Byt č.13 - 2+1, výměra 46,30 m2, smlouva na dobu neurčitou

Byt č.14 - 1+0, výměra 23,02 m2, smlouva na dobu neurčitou

Byt č.15 - 3+1, výměra 65,35 m2, smlouva na dobu neurčitou

Byt č.16 - 3+1, výměra 59,42 m2, smlouva na dobu neurčitou

Údaje o oceňované budově

Předmětem ocenění je bytový dům č.p. 2615 na pozemku parc.č. 2546 včetně pozemku pod stavbou a přilehlý pozemek nádvoří parc.č. 2545 v k.ú. Opava-Předměstí. Dům je jednopodlažní, částečně podsklepený a nachází se v něm celkem 6 bytů situovaných ve dvou samostatných vchodech ze severovýchodní strany domu, byty jsou ke dni ocenění běžně využívány pro bydlení. Dle sdělení zástupce provozovatele a předaných podkladů je 5 bytů pronajato na dobu neurčitou, s chráněným regulovaným nájemným, jeden byt je pronajat na dobu určitou.

Oceňovaný dům byl dle dostupných údajů postaven na přelomu 19. a 20.století, ke dni ocenění je budova v průměrném až zhoršeném stavebně-technickém stavu, se zanedbanou údržbou a morálně i technicky opotřebeným vybavením, pouze 2 byty jsou po částečné rekonstrukci. V 1.PP domu se po dobu cca 2 let nachází spodní voda (pravděpodobně z poškozeného vodovodního či kanalizačního potrubí), která je odčerpávána čerpadly, v některých bytech a společných prostorách se vyskytuje plíseň. Celkový stav a vybavení domu má negativní vliv na cenu obvyklou.

Budova a pozemky jsou ve vlastnictví jednoho vlastníka (Moravskoslezský kraj), v současné době jsou nemovitosti svěřeny do správy příspěvkové organizace Školní statek, Opava. Přístup k nemovitosti je přes ulice Englišova a Statková, které jsou zapsány v pasportu místních komunikací (pozemky jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje) a dále přes pozemky parc.č. 2543 a 2544/1, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a nejsou předmětem ocenění. Tuto skutečnost považuji za nevýhodu mající mírně negativní vliv na obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí. Tvar pozemkového celku je obdélníkový. Pozemky jsou v rovině. Možnost parkování je na vlastním nádvoří – pozemku parc.č. 2545, nebo na přilehlé komunikaci ul. Statkové.

Ke dni ocenění je budova napojena na elektro, vodu, kanalizaci a plyn, z toho přípojka vody je napojena na přípojku areálu školního statku. Dle sdělení objednatele bude vydražitel povinen do konce roku 2010 zbudovat samostatné připojení k vodovodnímu řádu, který se nachází cca 50 m od domu jihovýchodním směrem. Tato skutečnost má negativní vliv na cenu obvyklou.

# B. Nákladové ohodnocení budov

Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). Ke stanovení jednotkové ceny staveb bylo použito ukazatelů THU firmy RTS Brno.

1.Budovy:

1.1. Bytový dům č.p. 2615

Oceňovaný dům byl dle dostupných údajů postaven na přelomu 19. a 20.století, pro účely ocenění je uvažován rok 1905. Objekt je umístěn na pozemku parc.č. 2546 na ulici Statková č.or. 10 v katastrálním území Opava-Předměstí. Jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím, převážně podsklepenou, s neupravenými půdními prostory.

V 1.PP jsou původní sklepní prostory, které jsou ke dni ocenění bez využití. V 1.NP se nachází celkem 6 bytů (3x 2+1, 2x 3+1 a 1x 1+0), přičemž společný vchod mají vždy 3 byty, které jsou přístupné ze společné chodby. V severozápadním vchodě se navíc nachází schodišťová místnost s přístupem do půdních prostor a společný prostor kolárny.

Popis domu, provedení konstrukcí a vybavení:

Základy jsou převážně kamenné, bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné v tl. do 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové. Schodiště do 1.PP je cihelné venkovní, schody na půdu jsou dřevěné, přístupové schody do vstupních chodeb jsou kovové konstrukce s betonovými nášlapy. Vnitřní úpravy stěn a stropů jsou vápenné hladké. Vnější omítka je vápenná, částečně s pohledovým zdivem. Střecha je sedlová krytá eternitovými šablonami, klempířské konstrukce jsou z pozink.plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá špaletová (pouze v jednom bytě jsou nová plastová), dveře jsou dřevěné hladké plné a prosklené. Povrchy podlah jsou řešeny individuálně – převážně jsou v obytných místnostech podlahy dřevotřískové, s koberci, v ostatních místnostech je cihelná dlažba. V domě jsou rozvody elektro, vody, plynu a kanalizace. Vytápění a ohřev vody jsou zajištěny variantně – 3 byty jsou vybaveny kombinovaným plynovým kotlem pro vytápění a ohřev vody, jsou vytápěny plynovým kotlem s rozvody ÚT, 2 byty jsou vytápěny plynovými Gamaty a pro ohřev vody slouží el. bojlery, 1 byt vytápěn kamny na TP a pro ohřev vody slouží el. bojler.

Stáří původní stavby je odhadem 105 let. Ke dni ocenění jsou 2 byty v dobrém stavu po částečné rekonstrukci (byty č. 12 a č. 16), 3 byty jsou průměrném stavu a 1 byt ve zhoršeném stavu (byt č. 14). Celkově je budova ke dni ocenění v průměrném až zhoršeném stavebně-technickém stavu, se zanedbanou údržbou a morálně i technicky opotřebeným vybavením, pouze 2 byty jsou po částečné rekonstrukci. V 1.PP domu se po dobu cca 2 let nachází spodní voda, která je odčerpávána čerpadly, v některých bytech a společných prostorách se vyskytuje plíseň.

Zastavěné plochy a výšky podlaží:

| 1.PP: 29,7*10,5 | = | 311,85 m2 |
| --- | --- | --- |
| 1.NP: 42,9*10,5 | = | 450,45 m2 |

| Název podlaží | Zastavěná plocha | Konstrukční výška |
| --- | --- | --- |
| 1.PP: | 311,85 m2 | 2,60 m |
| 1.NP: | 450,45 m2 | 2,90 m |

Jednotkové množství:

Jednotka:

| 1.PP: | (29,7*10,5)*(2,60) | = | 810,81 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.NP: | (42,9*10,5)*(2,90) | = | 1 306,30 m3 |
| Zastřešení: | (42,9*10,5)*(0,4+3,33/2) | = | 930,18 m3 |

| Jednotkové množství – celkem: |  | = | 3 047,29 m3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ocenění:

Základní cena: 4 335,- Kč/m3

3 047,29 m3 * 4 335,- Kč/m3	=	13 210 002,15 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 105 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 55 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 160 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 105 / 160 = 65,625 %	-	8 669 063,91 Kč

Bytový dům č.p. 2615 - výsledná cena	=	4 540 938,24 Kč

Reprodukční hodnota staveb činí (po zaokrouhlení) 13 210 000 Kč, věcná hodnota ke dni ocenění činí (po zaokrouhlení) 4 540 940  Kč.

# C. Pozemky

Použitá metodika

Zjištění hodnoty pozemků v souladu s tržním stavem se provádí ve smyslu Metodického návodu zpracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o.

Tento metodický pokyn také obsahuje jednotný postup spolupracujících odhadců pro vypracování cenových map zastavěných pozemků.

Pro ocenění pozemků v místech, kde jsou cenové mapy pozemků schválené ministerstvem financí ČR se vychází z těchto cen, je-li jejich cena odlišná od Metodického návodu firmy stanovují se ceny variantně.

Pro ocenění pozemků běžně zastavěných se využívá Metoda srovnávací hodnoty.

Dle výpisu z katastru nemovitostí

Obec: Opava

Katastrální území: Opava-Předměstí

| Parcela č. | Výměra m2 | Druh | Využití |
| --- | --- | --- | --- |
| 2545 | 437 | zastavěná plocha a nádvoří | společný dvůr |
| 2546 | 746 | zastavěná plocha a nádvoří | byt. dům č.p. 2615 |

| Výměra pozemků celkem | m2 | 1 183.00 |
| --- | --- | --- |

Výpočet ceny

| Výměra pozemků | m2 | 1 183.00 |
| --- | --- | --- |
| Směrná cena pozemků | Kč/m2 | 700.00 |
| Výchozí cena pozemků | Kč | 828 100.00 |

Směrná cena pozemků byla stanovena odborným odhadem.

| Pozemky celkem | Kč | 828 100.00 |
| --- | --- | --- |

# D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.

Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než             1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.

Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.

Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti.

Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. bytový dům bez nebytových prostor, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka výražně nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obtížně obchodovatelná.

Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze a informace z nabídek z internetových stránek.

Podle těchto podkladů byly v uplynulé době zobchodovány nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, tyto nemovitosti :

| Typ objektu, lokalita srovnatelné nemovitosti | Stav objektu | Velikosti bytů (užitná plocha v m2) | Cena objektu [Kč] | Datum nabídky / prodeje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena na m2 podl.plochy [Kč] |  |
| Bytový dům (byty s tržním nájemným), Opava - Palhanec | dobrý | 10 bytů (335 m2) | 3 960 000 | 2010 |
|  |  |  | 11 820 |  |
| Bytový dům (naposledy využívaný jako mateřská škola), ul. Vrchní, Opava - Kateřinky | zhoršený | 350 m2 | 2 320 000 | 2009 |
|  |  |  | 6 629 |  |
| Podíl ½ na bytovém domě (6 bytů + ordinace), ul. Těšínská, Opava | průměrný | 6 bytů a ordinace (cca 940 m2) | 6 000 000 (celek) | 2010 |
|  |  |  | 6 383 |  |
| Bytový dům (8 bytů s tržním nájemným, 1 s regulovaným), ul. Mostní, Opava | dobrý | 9 bytů (429 m2) | 6 800 000 | 2010 |
|  |  |  | 15 850 |  |
| Bytový dům, Vítkov, okr. Opava | dobrý | 3 bytů (cca 170m2) | 1 700 000 | 2010 |
|  |  |  | 10 000 |  |
| Bytový dům (3x 3+1, 2 garsonky, 2 kanceláře), Hrabyně, okr. Opava | dobrý | cca 170m2 | 3 400 000 | 2010 |
|  |  |  | 8 293 |  |
| Bytový dům (5 bytů s tržním nájemným, 3 s regulovaným), ul. Krátká, Hlučín, okr. Opava | velmi dobrý | 8 bytů (480 m2) | 6 000 000 | 2010 |
|  |  |  | 12 500 |  |

Vyhodnocení oceňované nemovitosti vzhledem ke srovnatelným nemovitostem:

Oceňovaná nemovitost je umístěna v průměrně atraktivní lokalitě okrajové části města Opava. Z hlediska dostupnosti se jedná o lokalitu s průměrnou dopravní dostupností, ve vzdálenosti cca 2 km od centra města, vybavením a stavem se oceňovaný objekt řadí do nižší cenové kategorie. Negativní vliv na cenu obvyklou má omezený přístup k nemovitosti po vlastních pozemcích a nutnost zbudovat samostatné připojení k vodovodnímu řádu.

Při stanovení srovnávací hodnoty vycházím z orientačního propočtu srovnatelných cen bytů přepočtených na m2 užitné plochy.

Srovnatelnou hodnotu nemovitosti stanovuji samostatně pro případ bytů volných,         tj. neobsazených (pronajatých na dobu určitou - bez tzv. “chráněného“ nájmu) a dále bytů obsazených (pronajatých na dobu neurčitou). Dle průzkumu trhu se ceny bytů obsazených pohybují na trhu nemovitostí mezi 30 – 40 % obvyklé ceny.

Dle průzkumu trhu a vzhledem k umístění nemovitosti, možnostem využití objektu, stavebně-technickému stavu a vybavení stanovuji srovnávací hodnotu ve výši  7 500 Kč za m2 v případě bytů volných (obsazených na dobu určitou), cenu bytů obsazených (se smlouvou na dobu neurčitou) pak ve výši 40% této ceny.

7 500 Kč/m2, tj. celkem za užitnou plochu bytů volných (66 m2) 495 000 Kč

a 3 000 Kč/m2 za užitnou plochu bytů obsazených (241 m2)  723 000 Kč

Na základě výše uvedených srovnání a zavedených předpokladů, odhaduji srovnatelnou hodnotu bytového domu jako celku ve výši (po zaokrouhlení):

1 220 000 Kč

# E. Omezení vlastnických práv

Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 20.1.2010 se k oceňovaným nemovitostem neváží žádná zástavní práva ani věcná břemena.

Dle prohlášení vlastníka nemovitostí na oceňovaných nemovitostech neváznou žádné jiné závazky ani jiná omezení, popř. závazky vyplývající ze smluvních ujednání,                     o jejichž existenci se nelze přesvědčit z výpisu z katastru nemovitostí.

Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu obvyklé ceny nemovitosti

(pro účel dobrovolné dražby)

Typ č. 1.3.1. Bytový dům bez nebytových (provozních) prostor dokončený

Obec: Opava                     	ulice : Statková

Okres: Opava                     	č.p. 2615

Kat. území: Opava-Předměstí

| Nákladová cena staveb po opotřebení |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Budovy |  |  |
| 1.1. Bytový dům č.p. 2615 | Kč | 4 540 940.00 |
| 1. Budovy | Kč | 4 540 940.00 |
| Stavby po opotřebení celkem | Kč | 4 540 940.00 |
| Pozemky | Kč | 828 100.00 |
| Celkem | Kč | 5 369 040.00 |
| Srovnávací hodnota (po zaokrouhlení) | Kč | 1 220 000.00 |

Závěr - zdůvodnění obvyklé ceny :

Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, stáří objektu, jeho stavebně-technickému stavu a zanedbané údržbě, s ohledem na umístění nemovitosti v průměrně atraktivní lokalitě, a zejména skutečnosti, že k 5 bytům jsou uzavřeny nájemní vztahy na dobu neurčitou, takže byty pro účely ocenění považovat za obsazené, odhaduji obvyklou cenu oceňované nemovitosti ve výši srovnávací hodnoty, která nejlépe odpovídá obvyklé (tržní) ceně, a to:

1 200 000 Kč

Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, schválenými v roce 1994 Mezinárodním výborem pro normy oceňování aktiv (IVSC), zejména se standardy IVS 1 Oceňování na základě tržní hodnoty a IVS 4 Oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy.

Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v Úvodu.

Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím

Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.3.1999 pod č.j. Spr. 1467-99

pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,

pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby

průmyslové.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 184-2924/10

znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace.

Ing.František Vlček

30. dubna 23

702 00  Ostrava 1

licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536

V Ostravě, dne 9.8.2010